ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ «НЛО» (НАСТЕННЫЙ ЛУЧИСТЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ)

Технические условия ТУ 27.51.26-001-0080689159-2017

Внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Хранить его в процессе эксплуатации электрообогревателя.

1. Назначение и устройство:

1.1  Электрообогреватель  «НЛО» (далее электрообогреватель) предназначен для локального обогрева людей, бытовых и промышленных помещений любого типа, теплиц, сушки овощей и фруктов, сушки кожаных изделий, гипса, подогрева деталей узлов и агрегатов и т.д.

1.2  Электрообогреватель состоит из корпуса и нагревательного элемента. Корпус выполнен из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Нагревательным элементом является ПЛЭН  (пленочный лучистый электронагреватель),

1.3 Электрообогреватель имеет высокую эффективность и экономичность, КПД 96%

1.4 Данный электрообогреватель является экологически чистым, не окисляется, не ржавеет.

1.5 При эксплуатации нет выбросов в атмосферу.

2. Технические характеристики:

2.1. Напряжение, (вольт):  220v, 50Гц.

2.2. Номинальная мощность, (ватт): 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 1000, до 1700Вт.

2.3. Габаритные размеры, (мм): 360*1010*2; 520х1010x2; 660*1010*2; 360*1010*40; 520х1010x40; 660*1010*30; 660*1010*45

2.4. Вид климатического исполнения: УХЛ3 по ГОСТ 15150.

2.5  Средняя температура поверхности, от +40°C до  +85°C

2.6. Относительная влажность не более,  80%

2.7. Масса, от 4,3 до 30 кг

2.8. Толщина,  2-40мм.

2.8. Класс защиты нагревательного элемента IP-54, IP-67 ( пыле- и влагонепроницаемость) указан на изделии.

2.9. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.51.26-001-0080689159-2017.

2.10. Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

2.11. Соответствует требованиям « Электромагнитная совместимость технического средства» (ТР ТС 020/2011).

3. Комплект поставки:

3.1. Электрообогреватель  «НЛО».

3.2. Комплект для крепления на стену.

3.3. Шур, 1,7м.

3.4. Инструкция по установке.

3.5. Паспорт и руководство по эксплуатации.

4. Требования по технике безопасности:

4.1. Внимание: при установке электрообогревателя «НЛО» необходимо произвести заземление или зануления корпуса обогревателя или розетки.

4.2 Электрообогреватель  подключается к сети переменного тока 220В, 50Гц, через УЗО (устройство защитного отключения), защиты от перенапряжения.

4.3. Запрещается чем-либо накрывать электрообогреватель и препятствовать свободному теплообмену электрообогревателя. Запрещается устанавливать электрообогреватель на расстоянии менее 40 мм к строительным конструкциям; к легко воспламеняющимся материалам, жидкостям и газам – менее 50 см.

4.4. Запрещается разбирать электрообогреватель,  самостоятельно ремонтировать, производить замену шнура, эксплуатировать с поврежденным шнуром и неисправным заземлением.

4.5. Запрещается располагать электрообогреватель под кроватью, за мебелью или другими предметами интерьера, под питающей розеткой; погружать электрообогреватель в воду или обильно поливать водой, содержащей едкие и химически активные реагенты; лежать и стоять на электрообогревателе.

4.6 Необходимо ограничить доступ к электрообогревателю детей, домашних животных, людей с ограниченными возможностями.

4.7. Запрещено оставлять без присмотра электрообогреватель, подключенный без терморегулятора.

4.8. Запрещается закрывать теплоотражающими материалами.

4.8. Запрещается эксплуатировать электрообогреватель в помещениях с температурой выше 30 °C.

5. Рекомендации по установке и применению:

5.1. Установка электрообогревателя производится согласно разделу 4 и инструкции по установке к конкретной модели.

5.2. Рекомендуется использовать электрообогреватель с подключением через розеточный терморегулятор для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Терморегулятор значительно сократить расход электроэнергии.

5.3. Хранить электрообогреватель следует в закрытых помещениях с вентиляцией при температуре от +1°C до +50°C с относительной влажностью воздуха до 80%.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении требований по техники безопасности, рекомендаций по установки и применении.

Гарантийный срок – 10 лет, с момента даты продажи. Срок службы электрообогревателя более 50 лет.

6.2. Гарантия не распространяется на изделия:

- эксплуатируемые с нарушением настоящего руководства;

- имеющие механические повреждения (глубокие царапины, порезы и т.д.).

- имеющие следы вскрытия, переделки, модернизации, в нарушение раздела 4, п. 4.4 данного руководства.

- подвергшиеся воздействию высоких температур или высокого напряжения в сети.

- вышедшие из строя, вследствие неквалифицированного подключении либо монтажа.

ВНИМАНИЕ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

При падении напряжения на 10 вольт теряется тепловая мощность на 10-20%.

7. Свидетельство о приемке:

Электрообогреватель «НЛО»  соответствует техническим условиям 27.51.26-001-0080689159-2017 и признан годным к эксплуатации. Патент на полезную модель под № 179968 от 19.03.2018г.

Дата выпуска и характеристики указаны на корпусе электрообогревателя.

Изготовитель: ИП Коновалов Алексей Владимирович.

Адрес изготовителя: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Мира 7, Торговый Дом «Евразия»

По вопросам качества обращаться по телефону:  8 (83147) 7-33-53, 7-74-84, 8-904-785-60-06

Сайт:       www.nlo52.ru

Почта, nlo52@33353.ru

Представитель ОТК _________________________  подпись  _____________

8. Характерные неисправности и методы их устранения:

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Появление дыма или запаха гари. | Нагреватель накрыт посторонними предметами, одеждой и т.д. | Отключить от источника питания и убрать посторонние предметы. |
| Неприятный запах. | Возможно рядам находятся предметы, которые выделяют вредные вещества. | Нагреватель необходимо переставить в другое место. |
| Отсутствие нагрева. Отсутствие нагрева. | Повреждён нагревательный элемент. Повреждён шнур питания. | Отправить изготовителю. Шнур заменить специалистом. |

Гарантийный талон:

Модель электрообогревателя: ________________

Дата продажи: ____________      ______________

(штамп магазина, подпись продавца)

Получить консультацию можно телефону:  8 (83147) 7-33-53, 7-74-84, 8-904-785-60-06

Тираж: 1000шт. 05.04.2021г.