| Адрес производителя: 607220 Нижегородская область г. Арзамас ул. Мира д.7 Торговый Дом «Евразия» | Телефоны: 8-(831-47) 7-33-53 8-(831-47) 7-74-84 +7 (904) 785-60-06 | Руководитель: Коновалов Алексей Владимирович www.nlo52.ru, www.33353.ru почта: nlo52@33353.ru |
| --- | --- | --- |

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  СИСТЕМЫ ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ «НЛО»

Дорогие клиенты!

Нам очень приятно, что среди продукции многих фирм, работающих на рынке отопления, вы отдали предпочтение торговой марке «НЛО». Мы искренне заинтересованы в том, чтобы отопительная система приносила вам только радость, создавала в вашем доме тепло и уют.

Вот всего лишь несколько советов, следуя которым, вы получите наилучший результат.

Отопительная система на основе теплых панелей «НЛО» - это система лучистого отопления, основной принцип действия которого состоит в темперировании (обогреве поверхностей). Подобно солнечным лучам или тепловому излучению от русской печи, камина, отопительная система в первую очередь обогревает стены помещения, все находящиеся в нем предметы, а они отдают тепло воздуху.

Поэтому, дорогие потребители, заостряем ваше внимание на том, что первые 7-10 дней эксплуатации отопительная система будет прогревать и, при необходимости, высушивать конструкции вашего помещения. В это время расход электрической энергии, пока система не выйдет на нормальный режим работы, будет превышать расчетные показатели. Рекомендуем включать отопление при первом же похолодании.

Чтобы достичь максимальной экономии и комфорта, важно не допускать остывания стен и в дальнейшем, ведь на их обогрев будет использоваться дополнительная энергия. Наиболее экономный режим работы системы - это непрерывное поддерживание заданной температуры.

Оптимальной считается температура 20°С, увеличение/снижение температуры на 1°С приводит к увеличению/снижению потребления электроэнергии на 5-7%.

Если температура в помещении выше той, которая выставлена на терморегуляторе, система отопления включаться не будет.

Приборы рассчитаны на работу в диапазоне напряжения 210-240 вольт. При заниженном напряжении в сети требуется установить стабилизатор напряжения. За качество электроэнергии в сети несёт ответственность энергопоставляющая организация.

Рекомендуем установить реле напряжения с функцией термозащиты. Это позволит экономить электроэнергию, и защитит Ваш дом от скачков высокого и низкого напряжения.

Расходы по оплате за электроотопление напрямую зависят от теплоизоляции помещения.

Не дожидайтесь холодов, чтобы увидеть пробелы в теплоизоляции вашего помещения. Решите эту проблему в теплое время года. Щель в окне величиной в спичку дает потери до 30 кубических метров нагретого воздуха в час. Не позволяйте своему отоплению обогревать улицу.

Гарантийный срок электрообогревателя «НЛО» - 10 лет с момента продажи.

В течение гарантийного срока ремонт или замена оборудования выполняется за счет предприятия изготовителя. Для этого необходимо обратиться в точку продаж (к дилеру) или непосредственно к производителю. При нарушении правил хранения, установки, эксплуатации оборудования «НЛО» претензии покупателя не принимаются. Повреждение обогревателя из-за невыполнения требований, описанных в техническом паспорте продукции, исключает возможность бесплатного гарантийного обслуживания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться обогревателем «НЛО» без зануления, заземления, со снятым корпусом РЭА;

- устанавливать обогреватели вплотную к розеткам и выключателями;

- размещать вблизи оборудования горючие и легковоспламеняющиеся растворы и жидкости;

- устанавливать обогреватели в местах, где возможно попадание прямых струй воды на прибор, в помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;

- мыть или делать влажную протирку работающего оборудования «НЛО», сушить на нем белье, одежду и т.п;

- накрывать оборудование во избежание его перегрева;

- вносить изменения в конструкцию изделия, осуществлять его самостоятельную покраску и ремонт;

- размещать мебель, бытовую радио-, теле- и компьютерную технику ближе, чем 25см. от всех моделей, чтобы не создавать препятствий для свободной циркуляции воздуха;

- использование обогревателей детьми и людьми с пониженными физическими, психическими или умственными способностями и людьми с отсутствием у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми и домашними животными, не позволяйте им играть с устройством!

С ВОПРОСАМИ, ЗАМЕЧАНИЯМИ, ПОЖЕЛАНИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ.

МЫ ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЕМ ВАС И ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.