Инструкция и схема подключения для ИК обогревателя «НЛО»

- Необходимо распаковать коробку с обогревателем и ознакомиться с инструкцией.

- Извлечь из обогревателя упаковочный пенопласт. Расположив пенопласт на ровную поверхность (стол), положить на него обогреватель лицевой стороной от себя.

- Защелкнуть крышку корпуса РЭА (для соединения питания провода), при необходимости можно зафиксировать клеем (космофен).

- Необходимо ослабить болты № 1, 2, 3, 4, используя шестигранный ключ.

- Под болты №1 и №2 установить уголок 30*30мм., затянуть болты.

- Под болты №3 и №4 установить уголок 30*50мм., затянуть болты.

- Определить место расположения обогревателя на стене.

- Для быстрой установки положить пенопласт на пол в два слоя, поставить обогреватель и прислонить к стене, отметить места крепления для уголка 30*50мм. Закрепите уголок 30*50мм. на стене, и повесить обогреватель.

- Соедините уголки 30*30мм. и 30*50мм. болтом с гайкой, отрегулируйте расстояние между обогревателем и стеной.

- С лицевой стороны удалите защитную плёнку (на передней пластине) и в верхнем углу обогревателя установите этикетку НЕ НАКРЫВАТЬ!

| Необходимо извлечь пенопласт из корпуса обогревателя | Корпус РЭА |
| --- | --- |
| Закрыть крышку корпус РЭА с учётом расположения провода | Установить нижний крепёж |
| Верхний крепёж | Верхний крепёж |
| Верхний крепёж | Подложите пенопласт для разметки крепления |
| Прислонить обогреватель к стене и сделать разметку для крепления | Закрепить уголок 30*50мм. на стену |
| Соединить болтом и гайкой верхние уголки | Обогреватель готов к работе |

- Для удобства установки и подключения обогревателя, используйте розетки.

- Если Вам необходимо чтобы провод был, с другой стороны, просто поменяйте крепёж местами.

- Установите терморегулятор и подключите обогреватель, согласно инструкции подключения.

В комплект поставки входит:

- Обогреватель.

- Крепление для установки на стену (ножки в комплект не входят).

- Дюбель 4-шт., шуруп 4шт.

- Паспорт.

- Инструкция по установке.

ВНИМАНИЕ!

- Обогреватель устанавливается не менее 3см. от пола и не менее 5см. от стены.

- В верхней и нижней части обогревателя ни что не должно препятствовать естественной циркуляции воздуха. Расстояние от верхней части обогревателя до подоконника должно быть не менее 10-15см.

- При установке электрообогревателя «НЛО» необходимо произвести заземление или зануление корпуса обогревателя или розетки.

- Обогреватель можно устанавливать под окна и закрывать занавесками, или расположить там, где Вам будет удобно.

Получить консультацию можно телефону:

8-904-785-60-06