ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производитель:

ИП Коновалов Алексей Владимирович

Россия, 607220, Нижегородская область,

г. Арзамас, Торговый дом «Евразия» ул. Мир, д.7

тел.8-904-785-60-06

Обогреватели для производственных и складских помещений

НЛО» (настенный лучистый обогреватель)

Технические характеристики

Двухпластинчатый обогреватель НЛО-850Вт.

| Модель | НЛО-850Вт. |
| --- | --- |
| Установочная мощность | 0,85кВт. (3,9А) |
| Площадь обогрева помещения при высоте до 3х метров | до 25 м.кв. |
| На межсезонье | до 43 м.кв. |
| Габариты изделия, (в*ш*г) | 660*1010*34мм. |
| Габариты упаковки | 660*1050*50мм. |
| Масса, не более | 15кг. |
| Длина шнура с вилкой | 1,7м. |

| Напряжение питания в сети | 180-260v, 50гц. |
| --- | --- |
| Температура нагрева поверхности | от +65 до +85°C. |
| Выход на рабочий режим | 5-10мин. |
| Тепловой поток, Вт. на м.кв. | до 750 Вт. (это в 7 раз больше чем у простых батарей) |
| Нагревательный элемент | ПЛЭН (плёночный лучистый электронагреватель) НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! |
| КПД | 90-96%, |
| Класс защиты | IP-54, 67 |
| Корпус | оцинкованная сталь (класс защиты IP-54), белый цвет |
|  | собирается из двух пластин, каждая пластина толщенной по 2мм. |
| Площадь поверхности теплопередачи всех пластин | 2,6 м.кв. |
| Особенность корпуса | четырехсторонний нагрев пластин в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. |
| Способ установки | настенный и напольный. |
| Способ обогрева, | инфракрасное излучение 8,3мкм., и конвекционный, (две камеры конвекции) |
| Назначение | для обогрева любых типов помещений, высотой до 15м. |
| Гарантийный срок службы | 10 лет. |
| Срок эксплуатации | 50 лет. |

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производитель:

ИП Коновалов Алексей Владимирович

Россия, 607220, Нижегородская область,

г. Арзамас, Торговый дом «Евразия» ул. Мир, д.7

тел.8-904-785-60-06

Обогреватели для производственных и складских помещений

НЛО» (настенный лучистый обогреватель)

Технические характеристики

Четырёхпластинчатый обогреватель НЛО-1700Вт.

| Модель | НЛО-1700Вт. |
| --- | --- |
| Установочная мощность | 1,7кВт. (7,8А) |
| Площадь обогрева помещения при высоте до 3х метров | до 50 м.кв. |
| На межсезонье | до 100 м.кв. |
| Габариты изделия, (в*ш*г) | 660*1010*120мм. |
| Габариты упаковки | 660*1050*50мм.(2шт) |
| Масса, не более | 30кг. (2упаковки по15кг.) |
| Длина шнура с вилкой (2 шнура) | по 1,7м. |

| Напряжение питания в сети | 180-260v, 50гц. |
| --- | --- |
| Температура нагрева поверхности | от +65 до +85°C. |
| Выход на рабочий режим | 5-10мин. |
| Тепловой поток, Вт. на м.кв. | до 750 Вт. (это в 7 раз больше чем у простых батарей) |
| Нагревательный элемент | ПЛЭН (плёночный лучистый электронагреватель) НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! |
| КПД | 90-96%, |
| Класс защиты | IP-54, 67 |
| Корпус | оцинкованная сталь (класс защиты IP-54), белый цвет |
|  | собирается из четырёх пластин, каждая пластина толщенной по 2мм. |
| Площадь поверхности теплопередачи всех пластин | 5,2 м.кв. |
| Особенность корпуса | восьмисторонний нагрев пластин в четыри раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. |
| Способ установки | настенный и напольный. |
| Способ обогрева, | инфракрасное излучение 8,3мкм., и конвекционный, (четыре камеры конвекции) |
| Назначение | для обогрева любых типов помещений, высотой до 15м. |
| Гарантийный срок службы | 10 лет. |
| Срок эксплуатации | 50 лет. |

# Обогреватели для производственных и складских помещений

| Толщина 4,5см. (состоит из 2-х пластин) | НЛО-850Вт Особенности корпуса: Четырехсторонний нагрев корпуса в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. При установке на стену образуется две камеры конвекции. Температура нагрева от +50 до +85°C Выход на рабочий режим 5-10мин. Способ обогрева инфракрасный и конвекционный. Тепловое излучение, происходит сразу после подачи напряжения питания |
| --- | --- |

| ИК обогреватель «НЛО» на основе нагревательного элемента ПЛЭН Толщина 34мм. (состоит из 2-х пласт) Цвет: белый. Четырехсторонний нагрев корпуса в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Площадь поверхности теплопередачи 2,6м.кв. | Основное отопление до 25м.кв. при высоте до 3-х метров | При высоте 7м. рассчитывать 100Вт. на 1м.кв. |
| --- | --- | --- |
| НЛО-850Вт. | 66*101*4см. | 13.500руб. | Разогревается при низких температурах и пониженном напряжении сети. |

Затраты на обогрев помещения сопоставимы с газом,  а оборудование и  установка стоит в разы дешевле чем газовое отопление под ключ.

# Обогреватели для производственных и складских помещений

| Толщина 12см. (состоит из 4-х пластин) | НЛО-1700Вт. Особенности корпуса: Собирается из четырёх пластин, каждая пластина с каждой стороны выделяет тепло. Восьмисторонний нагрев пластин позволяет больше выделять тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Четыре камеры конвекции между пластинами и стеной, значительно увеличивают скорость обмена и нагрева воздуха в помещении. |
| --- | --- |

| ИК обогреватель «НЛО» на основе нагревательного элемента ПЛЭН Толщина 12см. (состоит из 4-х пласт) Цвет: белый. Восьмисторонний нагрев пластин позволяет больше выделять тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Площадь поверхности теплопередачи 5,2м.кв. | При высоте 7м. рассчитывать 100-120Вт. на 1м.кв. При высоте 10-12м. рассчитывать 130-150Вт. на 1м.кв. |
| --- | --- |
| НЛО-1700Вт. | 66*101*12см | 27.000руб. | Для производственных помещений. Разогревается при низких температурах и пониженном напряжении сети. |

Затраты на обогрев помещения сопоставимы с газом,  а оборудование и  установка стоит в разы дешевле чем газовое отопление под ключ.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производитель и разработчик.

ИП Коновалов Алексей Владимирович

Россия, 607220, Нижегородская область,

г.Арзамас, Торговый дом «Евразия» ул. Мир, д.7

р/с 40802810902020000817 ИНН 524300491628

ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород

к/c 30101810400000000705   БИК 042202705

8 (83147) 7-33-53,  8 (83147) 77-4-84

+7-904-785-60-06

nlo52@33353.ru

www.nlo52.ru

«НЛО» (настенный лучистый обогреватель)

НЛО - это надёжная система лучистого обогрева для всех типов помещений.

Соотношение мощности и температуры нагрева обогревателя рассчитано так, что даже если терморегулятор выйдет из строя, то температура поверхности обогревателя не будет превышать более 85гр., что делает систему 100% пожаро- и взрывобезопасной. Поэтому обогреватель НЛО можно оставлять  на длительный срок без присмотра. Единственное требование НЕ НАКРЫВАТЬ!

Нагревательный элемент не контактирует  с воздухом, поэтому не сжигает кислород и не сушит воздух.

- При правильном расчёте лучистого отопления, вся система в среднем работает 4-7 часов в сутки, остальное время отдыхает.

- Затраты на обогрев помещения сопоставимы с газом, а установка в разы дешевле.

- Расчетная мощность для обогрева помещений в 1,5-2 раза меньше, чем у конвекторов, масляных радиаторов или электрокотлов, соответственно, и расход электроэнергии снижается на  40-70%.

- Способ нагрева конвекционный и инфракрасный:

инфракрасный -  лучами нагревает все предметы вокруг себя, а они нагревают воздух; конвекционный - между пластинами воздух нагревается  до 50°C и проходит со скоростью 3-6 метров в секунду,  что позволяет нагревать помещение в 5-10 раз быстрее.

- Простой и быстрый монтаж.

- Не требует согласований и разрешительных документов.

- Способ установки: настенный и напольный.

- Двухсторонний нагрев пластин в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели, той же мощности.

- Не боится перепадов напряжения.

Мы работаем более 11лет.

За это время установили под ключ более 250 тысяч кв.м. отопления.

Гарантия 10лет. Срок службы 50лет.

Система лучистого отопления НЛО на основе нагревательного элемента (ИК) ПЛЭН.

ПЛЭН соответствует требованиям ГОСТа, нормам по электро- и пожаробезопасности, прошел санитарно-эпидемиологический контроль, одобрен Научным Центром Здоровья Детей Российской академии медицинских наук. Особо отметим, что пленочный обогреватель ПЛЭН - единственный из известных аналогов, который наиболее полно удовлетворяет требования действующих санитарных правил и норм (СанПиН) и имеет класс защиты от внешней среды IP-54,67, что подтверждено соответствующими сертификатами.

Дополнительную консультацию и расчёт можно получить по тел: +7-904-785-60-06 (WhatsApp, Viber)